Тамбовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

«Утверждаю»

Председатель совета

регионального отделения

ТОО ВДПО

А.В. Егупов

ПРОГРАММА Промежуточной аттестации профессионального обучения по программе

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

(Монтажник по ремонту печей)

Цели проведения промежуточной аттестации

Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения слушателями программы по завершении отдельных этапов обучения.

Ожидаемые результаты обучения

После прохождения обучения слушатель будет:

знать:

- основные положения теории цепных реакций в применении к горению

- тепловую теорию самовоспламенения, зажигания нагретым телом и электрической искрой;

- тепловую теорию распространения пламени;

- условия распространения пламени и природу пределов;

- механизм распространения пламени по поверхности жидкостей и твердых горючих материалов, механизм их выгорания;

- условия перехода горения во взрыв;

уметь: применять на практике

- тепловые теории самовоспламенения, зажигания нагретым телом и электрической искрой;

- тепловую теорию распространения пламени;

- условия распространения пламени и природу пределов;

- условия самовоспламенения, самовозгорания и зажигания;

- механизм распространения пламени по поверхности жидкостей и твердых горючих материалов, механизм их выгорания;

- условия перехода горения во взрыв;

- рассчитывать материальный и тепловой балансы процессов горения,

температуру горения и давление взрыва;

- теоретически рассчитывать и экспериментально определять основные показатели пожарной опасности веществ и материалов

- проводить анализ изменения параметров горения в зависимости от условий протекания процесса возникновения и развития горения.

владеть:

- знаниями о физико-химических основах горения;

- знаниями теорий горения: тепловой, цепной, диффузионной;

- знаниями о видах пламени и скорости его распространения;

- знаниями об условиях возникновения и развития процессов горения;

- знаниями о взрывах: типах взрывов, физических и химических взрывах, классификациях взрывов по плотности вещества, по типам химических реакций, энергиях и мощностях, формах ударной волны, длительности импульса.

Промежуточный контроль знаний осуществляется в форме выполнения тестового задания. Промежуточный контроль успеваемости слушателей является одной из составляющих оценки качества усвоения образовательных программ и имеет целью обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учёбе, упорядочение знаний учебной дисциплины  и систематизации полученных знаний, умений, и навыков. Тестирование является не только методом контроля и самоконтроля знаний, но и имеет обучающий характер, поскольку предполагает повторение и закрепление изученного ранее материала, позволяет выявить пробелы в знаниях, а также способствует развитию навыков самостоятельной работы с учебной и методической литературой.

Критерии оценки

В качестве критериев оценки результатов тестирования выбраны следующие:

а) высокий уровень усвоения знаний – 95 – 100 % правильных ответов;

б) средний уровень усвоения знаний  – 80 – 95 % правильных ответов;

в) низкий уровень усвоения знаний – ниже 80 %.

Тестовые задания.

Электробезопасность (A)

1) : Электрический ток оказывает на человека следующие виды воздействия:

-: тепловое, электролитическое, биологическое

-: тепловое, физическое, химическое

-: электромагнитное, статическое

2) : Допустимая величина силы постоянного тока для человека равна

-: 50 мА

-: 15 мА

-: 25 мА

-: 100 мА

3) : Наибольшую опасность для человека, находящего на земле, при прикосновении к фазному проводу представляет

-: электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью

-: электрическая сеть с изолированной нейтралью

-: электрическая трехфазная сеть

-: электрическая однофазная сеть

4) : Двойная изоляция электрических приборов это

-: изоляция отдельных проводов и дополнительная изоляция всего электрического кабеля

-: изоляция токоведущих частей и всего корпуса прибора в целом

-: применение двух видов изоляции

5) : вставьте слово

Преднамеренное соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей оборудования, не находящихся под напряжением в обычных условиях, но которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции установки, называется защитным ###

6) : Нормированное значение сопротивления заземляющего контура при напряжении до 1000 В и мощности питающего трансформатора до 100 кВ*А составляет

-: 15 Ом

-: 10 Ом

-: 5 Ом

-: 20 Ом

7) : укажите несколько вариантов ответа

Статическое электричество может

-: вызывать электротравму

-: нарушать технологические процессы

-: создавать помехи в электронных приборах автоматики

-: вызывать электроудар

-: металлизацию кожи

8):Самым надежным способом защиты человека от поражения электрическим током является

+: применение низкого напряжения (менее 42 В)

-: использование индивидуальных защитных средств

-: защитное заземление

-: зануление

9):Опасность СВЧ тока заключается в нагреве

-: металлических предметов и полярных диэлектриков

-: жидкостей и металлов

-: твердых предметов и жидкостей

10):вставьте слово

Коврики, боты, перчатки относятся к ### группе средств индивидуальной защиты человека от поражения электрическим током

Электробезопасность (B)

11): Установите соответствие между принципами обеспечения безопасности и видами их реализации

L1: принцип снижения опасности

L2: принцип ликвидации

L3: принцип блокировки

L4: принцип информации

L5: принцип слабого звена

R1: изоляция, применение малых напряжений

R2: защитное отключение

R3: оградительные устройства

R4: сигнализация, знаки безопасности, плакаты

R5: защитное заземление

12):Опасность шагового напряжения проявляется

-: при использовании трехфазных сетей в нормальном режиме работы

-: при возникновении разности потенциалов, приложенной к ногам человека

-: при напряжении питающего устройства выше 12 В

13): Индивидуальные средства защиты человека от поражения электрическим током подразделяются на

-: основные и дополнительные

-: стационарные и мобильные

-: технические и организационные

-: постоянно действующие и дополнительные

: вставьте слово

14): По воздействию на человека в 4 – 5 раз опаснее ### вид тока

15): Нормированное значение сопротивления заземляющего контура при напряжении до 1000 В и мощности питающего трансформатора свыше 100 кВ*А составляет

-: 4 Ом

-: 10 Ом

-: 15 Ом

-: 5 Ом

16): Защитное заземление предназначено

-: для стекания тока на землю.

-: для срабатывания защитных устройств в поврежденных участках электрической сети

-: для значительного снижения разности потенциалов, приложенной к телу человека в результате аварии

17) : укажите числом

S: Величина безопасного напряжения переменного тока (50 Гц) для человека не превышает ### В

18) : По классификации помещений по опасности поражения работающих электрическим током различают

-: помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения.

-: помещения до 1000 м2, помещения свыше 1000 м2

-: помещения с токопроводящими полами, помещения с нетокопроводящими полами

19): вставьте слово

Основным фактором, определяющим исход поражения человека электрическим током, является ### тока

20): Установите соответствие между степенью воздействия электрического тока на организм человека и ее характерными признаками

L1: I степень

L2: II степень

L3: III степень

L4: IV степень

L5:

L6:

R1: судорожные сокращения мышц без потери сознания

R2: судорожные сокращения мышц, потеря сознания

R3: потеря сознания, нарушение сердечной и/или дыхательной деятельности

R4: клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения

R5: потеря сознания, отсутствие дыхания и кровообращения

R6: судорожные сокращения мышц, электролитическое разложение органических веществ

Пожарная безопасность (A)

1): Основные признаки процесса горения:

-: выделение тепла и света

-: выделение дыма и света

-: выделение дыма и тепла

2): Основными видами воздействия на очаг возгорания являются

-: распределение горючего вещества по большей поверхности, изоляция от доступа кислорода

-: охлаждение, разбавление кислорода, изоляция от кислорода, удаление горючих веществ из очага возгорания

-: добавление инертных газов в зону горения, использование воды и пенных составов

3): Воздействия воды на очаг возгорания заключается

-: в охлаждении за счет испарения воды и изоляции водяным паром от доступа кислорода

-: в изоляции очага горения  пленкой воды

-: в добавлении в очаг горения негорючего вещества

4): По виду подвода кислорода горение подразделяют на

-: объемное и линейное

-: диффузионное и кинетическое

-: фронтальное и сферическое

5) вставьте слово

: Под ### понимают способность конструкции сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и выполнять при этом обычные эксплуатационные функции

6) вставьте слово

: Одна из основных функций государственной противопожарной службы – государственный пожарный ###

7) вставьте слово

Противопожарные стены, перегородки и перекрытия относятся к противопожарным ###

8) вставьте слово

Быстро протекающее химическое превращение веществ с выделением большого количества тепла, сопровождающееся ярким пламенем, может явиться результатом окисления веществ, называется ###

9)Укажите несколько вариантов ответов

: По скорости процесс горения делится на

-: нормальное (скорость распространения пламени до 10 м/с)

-:  взрывное (скорость распространения пламени сотни м/с)

-: детонационное (скорость распространения пламени до 5000 м/с)

-: сверх взрывное (скорость распространения пламени до 200 м/с)

-: медленное (скорость распространения пламени 20 м/с)

10)

К видам процесса самовозгорания относятся

-: химическое и микробиологическое

-: микробиологическое и тепловое

-: химическое и тепловое

-: химическое, микробиологическое и тепловое

Пожарная безопасность (В)

11): укажите числом

: Общая площадь проемов, оборудованных люками, дверями, воротами, в противопожарных преградах не должна превышать ### % их площади

12): Расположите степени огнестойкости зданий в порядке снижения величины огнестойкости

1: I

2: II

3: III

4: IV

13) : Горение происходит в ### фазе

14) : Основные вторичные проявления молнии

-: занос высоких потенциалов, световой импульс, электромагнитный импульс

-: ударная волна, световой импульс, занос высоких потенциалов

-: электромагнитная индукция, занос высоких потенциалов, электростатическая индукция

15) : Воздействие химической пены на очаг возгорания заключается в

-: изоляции очага горения от доступа кислорода и разбавлении кислорода в зоне горения инертным газом

-: охлаждении зоны горения

-: снижении скорости реакции окисления

16) : Легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ) называются жидкости с температурой вспышки паров до ###

17) : Процессы горения по скорости распространения пламени подразделяют на:

-: взрывное, доминантное, ламинарное

-: дефлаграционное, взрывное, детонационное

-: ламинарное, динамическое, кинетическое

18): Скорость экзотермических реакций окисления с увеличением ### увеличивается  экспоненциально

19):

Мероприятия по пожарной профилактике делятся на:

-: организационные, режимные, технические и эксплуатационные

-: режимные, технические и эксплуатационные

-: организационные, технические и эксплуатационные

-: организационные, режимные, и эксплуатационные

20) : вставьте слово

К ### мероприятиям пожарной профилактики относятся соблюдение противопожарных правил и норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводки и оборудования, отопления, вентиляции, освещении и правильная эксплуатация оборудования

Директор учебного центра                                                                    А. А. Усов

регионального отделения

ТОО ВДПО