Тамбовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

«Утверждаю»

Председатель совета

регионального отделения

ТОО ВДПО

А.В. Егупов

Основная образовательная программа профессионального обучения по программе повышения  квалификации рабочих и служащих

(электоромонтер по охранно-пожарной сигнализации).

г. Тамбов, 2015 год

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Программа  повышения квалификации  специалистов по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ предназначена для реализации Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона РФ от 29.12.2012.№273-ФЗ «Об образовании», постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности».

В программе изложены формы и методы организации обучения, количество учебных часов, необходимых для изучения программы в целом и каждой темы в отдельности.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,

новой квалификации

2.1 Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе повышения квалификации для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ», включает:

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматических технологий и производств в области систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

- разработку средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами на основе отечественных и международных нормативных документов;

- создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем автоматизации и управления технологическими процессами;

- обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем автоматизации и управления систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации при соблюдении правил эксплуатации и безопасности.

1.2.2 Объектами профессиональной деятельности являются:

- технологические процессы систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

системы автоматизации и управления технологических процессов систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

- математическое, программное, информационное и техническое обеспечение систем автоматизации и управления, методы и средства их проектирования и эксплуатации;

- нормативная документация в области монтажа, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

1.2.3 Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

Проектно-конструкторская деятельность:

- выбор аппаратно-программных средств  для автоматических и автоматизированных систем управления;

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технических средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

- участие в разработке проектов автоматизации технологических объектов и процессов;

Производственно-технологическая деятельность:

- практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, измерений, диагностики и управления технологическими процессами систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

- освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматизации и управления технологическими процессами пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

- участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и созданию новых автоматизированных и автоматических технологий, их внедрению в производство;

- обслуживание средств и систем автоматизации и управления технологическими объектами и процессами;

Сервисно-эксплуатационная деятельность:

- участие в организации приемки и освоения вводимых в производство оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления;

- участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации;

- выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации;

- составление заявок на оборудование, технические средства и системы автоматизации, контроля, диагностики и управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации средств и систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

- подготовка технической документации на ремонт.

1.3. Трудоёмкость обучения

Аудиторная учебная нагрузка - 72 часа. Из них: лекции – 70 часов, практические (в том числе итоговый зачёт) – 2 часа.

Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается  свидетельство об обучении установленного образца.

1.4. Форма обучения

Форма обучения – с отрывом от работы

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
|  | Вводная лекция. Пожарная безопасность в России | 6 | 6 |  |
|  | Нормативная правовая база в области обеспечения пожарной безопасности | 6 | 6 |  |
|  | Система пожарной сигнализации – залог безопасности жилья и сохранения жизни человека | 4 | 4 |  |
|  | История, современное состояние и основные характеристики пожарных извещателей. | 6 | 6 |  |
|  | Эксплуатация систем пожарной сигнализации | 4 | 4 |  |
|  | Адресная система пожарной сигнализации | 7 | 7 |  |
|  | Структура охранно-пожарной сигнализации. | 3 | 3 |  |
|  | Приборы пожарные управления | 4 | 4 |  |
|  | Приемно-контрольные приборы и системы передачи извещений. | 4 | 4 |  |
|  | Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации. | 8 | 8 |  |
|  | Сдача в эксплуатацию систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации. | 4 | 4 |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации. | 4 | 4 |  |
|  | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 6 | 6 |  |
|  | Охрана труда и техника безопасности | 2 | 2 |  |
|  | Лицензирование в области пожарной безопасности | 2 | 2 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 | 70 | 2 |

2.2. Учебно-тематический план

Тема №1.

Вводная лекция. Пожарная безопасность в России.

Пожарная обстановка в России.

Пожар и горение. Представление о пожаре и горении.

Поражающие факторы пожара.

Горючие вещества.

Пожаро- и взрывоопасные объекты.

Огнестойкость зданий и сооружений.

Противопожарный режим.

Меры пожарной безопасности.

Локализация и тушение пожаров.

Огнетушащие вещества.

Средства тушения пожаров.

Пожарная сигнализация и связь.

Правила поведения при пожаре.

Тема №2.

Нормативная правовая база в области обеспечения пожарной безопасности.

Федеральный Закон «О пожарной безопасности».

Требования Правил пожарной безопасности.

Основные ГОСТы по пожарной безопасности.

Нормы пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Основы гражданского права.

Тема №3.

Система пожарной сигнализации – залог безопасности жилья и сохранения жизни человека

Системы пожарной безопасности жилых домов.

Автономные пожарные извещатели (АПИ).

Выбор АПИ.

Тема №4.

История, современное состояние и основные характеристики пожарных извещателей.

Определение и условные обозначения.

Тестовые очаги горения.

Классификация пожарных извещателей.

Тепловые извещатели

Дымовые извещатели.

Аспирационные извещатели.

Ионизационные извещатели.

Извещатели пламени.

Газовые извещатели.

Тема №5.

Эксплуатация систем пожарной сигнализации.

Общие вопросы.

Требования по организации эксплуатации пожарной сигнализации

Действия персонала в случае сигнала тревоги.

Регистрация служебной информации.

Паспорт пожарной сигнализации.

Тема №6.

Адресная система  пожарной  сигнализации.

Термины и определения.

Классификация и условные обозначения адресных систем  пожарной  сигнализации.

Технические требования.

Характеристики АСПС.

Комплектность и маркировка АСПС.

Требования безопасности.

Методы испытаний.

Транспортирование и хранение.

Гарантии изготовителя.

Тема №7.

Структура охранно-пожарной сигнализации.

Общие положения.

Извещатели охранно-пожарной сигнализации.

Приемно-контрольная аппаратура охранно-пожарной сигнализации.

Периферийные устройства охранно-пожарной сигнализации.

Интеграция охранно-пожарной сигнализации с комплексными системами безопасности здания.

Питание устройств охранно-пожарной сигнализации.

Необходимое и дополнительное оборудование охранной системы.

Тема №8

Приборы пожарного управления.

Классификация.

Технические требования:

- требования назначения;

- требования надежности;

- требования электромагнитной совместимости;

- требования стойкости к внешним воздействиям и живучести;

- требования безопасности.

Методы испытаний.

Тема №9

Приемно-контрольные приборы и системы передачи извещений.

Общие положения и определения.

Классификация приемно-контрольных приборов.

Общие технические требования.

Требования надежности.

Требования электромагнитной совместимости.

Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести.

Требования безопасности.

Тема №10

Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации.

Общие положения.

Требования к проектно-сметной документации.

Подготовка к производству работ.

Приемка зданий, строений, сооружений (ограждений зон периметра) и помещений для монтажа (под монтаж) технических средств сигнализации.

Монтаж объектовых технических средств сигнализации.

Монтаж пожарных извещателей.

Монтаж приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств и оповещателей.

Электроснабжение технических средств сигнализации.

Тема №11

Сдача в эксплуатацию систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации

Приемка-сдача в эксплуатацию.

Маркировка и пломбирование.

Гарантии.

Тема №12

Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Общие положения.

Гарантийное обслуживание.

Задачи технического обслуживания и ремонта охранно-пожарной сигнализации.

Плановое и неплановое техническое обслуживание.

Примерный регламент ТО установок автоматической пожарной сигнализации.

Ремонт технических средств охранной сигнализации

Меры безопасности.

Тема №13

Первая доврачебная помощь пострадавшему.

Общие требования.

Сердечно-легочная реанимация.

Первая помощь при отравлениях.

Первая помощь при ранении.

Первая помощь при ушибах, растяжениях и переломах.

Первая помощь при поражении электрическим током.

Первая помощь при попадании агрессивных веществ в глаза.

Тема №14

Охрана труда и техника безопасности.

Общие требования.

Требования безопасности перед началом работ.

Требования безопасности во время работы.

Требования безопасности по окончании работ.

Тема №15

Лицензирование в области пожарной безопасности.

# Виды лицензируемой деятельности в области пожарной безопасности.

# Лицензионные требования.

Контролирующий модуль

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме выполнения тестового задания. Итоговый контроль успеваемости слушателей является одной из составляющих оценки качества усвоения образовательных программ и имеет целью обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учёбе, упорядочение знаний учебной дисциплины  и систематизации полученных знаний, умений, и навыков.

Критерии оценки

В качестве критериев оценки результатов тестирования выбраны следующие:

а) высокий уровень усвоения знаний – 95 – 100 % правильных ответов;

б) средний уровень усвоения знаний  – 80 – 95 % правильных ответов;

в) низкий уровень усвоения знаний – ниже 80 %.

Тестовые задания.

1) : Электрический ток оказывает на человека следующие виды воздействия:

-: тепловое, электролитическое, биологическое

-: тепловое, физическое, химическое

-: электромагнитное, статическое

2) : Допустимая величина силы постоянного тока для человека равна

-: 50 мА

-: 15 мА

-: 25 мА

-: 100 мА

3) : Наибольшую опасность для человека, находящего на земле, при прикосновении к фазному проводу представляет

-: электрическая сеть с глухо заземленной нейтралью

-: электрическая сеть с изолированной нейтралью

-: электрическая трехфазная сеть

-: электрическая однофазная сеть

4) : Двойная изоляция электрических приборов это

-: изоляция отдельных проводов и дополнительная изоляция всего электрического кабеля

-: изоляция токоведущих частей и всего корпуса прибора в целом

-: применение двух видов изоляции

5) : вставьте слово

Преднамеренное соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей оборудования, не находящихся под напряжением в обычных условиях, но которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции установки, называется защитным ###

6) : Нормированное значение сопротивления заземляющего контура при напряжении до 1000 В и мощности питающего трансформатора до 100 кВ*А составляет

-: 15 Ом

-: 10 Ом

-: 5 Ом

-: 20 Ом

7) : укажите несколько вариантов ответа

Статическое электричество может

-: вызывать электротравму

-: нарушать технологические процессы

-: создавать помехи в электронных приборах автоматики

-: вызывать электроудар

-: металлизацию кожи

8):Самым надежным способом защиты человека от поражения электрическим током является

+: применение низкого напряжения (менее 42 В)

-: использование индивидуальных защитных средств

-: защитное заземление

-: зануление

9):Опасность СВЧ тока заключается в нагреве

-: металлических предметов и полярных диэлектриков

-: жидкостей и металлов

-: твердых предметов и жидкостей

10):вставьте слово

Коврики, боты, перчатки относятся к ### группе средств индивидуальной защиты человека от поражения электрическим током

Электробезопасность (B)

11): Установите соответствие между принципами обеспечения безопасности и видами их реализации

L1: принцип снижения опасности

L2: принцип ликвидации

L3: принцип блокировки

L4: принцип информации

L5: принцип слабого звена

R1: изоляция, применение малых напряжений

R2: защитное отключение

R3: оградительные устройства

R4: сигнализация, знаки безопасности, плакаты

R5: защитное заземление

12):Опасность шагового напряжения проявляется

-: при использовании трехфазных сетей в нормальном режиме работы

-: при возникновении разности потенциалов, приложенной к ногам человека

-: при напряжении питающего устройства выше 12 В

13): Индивидуальные средства защиты человека от поражения электрическим током подразделяются на

-: основные и дополнительные

-: стационарные и мобильные

-: технические и организационные

-: постоянно действующие и дополнительные

: вставьте слово

14): По воздействию на человека в 4 – 5 раз опаснее ### вид тока

15): Нормированное значение сопротивления заземляющего контура при напряжении до 1000 В и мощности питающего трансформатора свыше 100 кВ*А составляет

-: 4 Ом

-: 10 Ом

-: 15 Ом

-: 5 Ом

16): Защитное заземление предназначено

-: для стекания тока на землю.

-: для срабатывания защитных устройств в поврежденных участках электрической сети

-: для значительного снижения разности потенциалов, приложенной к телу человека в результате аварии

17) : укажите числом

S: Величина безопасного напряжения переменного тока (50 Гц) для человека не превышает ### В

18) : По классификации помещений по опасности поражения работающих электрическим током различают

-: помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения.

-: помещения до 1000 м2, помещения свыше 1000 м2

-: помещения с токопроводящими полами, помещения с  нетокопроводящими  полами

19): вставьте слово

Основным фактором, определяющим исход поражения человека электрическим током, является ### тока

20): Установите соответствие между степенью воздействия электрического тока на организм человека и ее характерными признаками

L1: I степень

L2: II степень

L3: III степень

L4: IV степень

L5:

L6:

R1: судорожные сокращения мышц без потери сознания

R2: судорожные сокращения мышц, потеря сознания

R3: потеря сознания, нарушение сердечной и/или дыхательной деятельности

R4: клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения

R5: потеря сознания, отсутствие дыхания и кровообращения

R6: судорожные сокращения мышц, электролитическое разложение органических веществ

Электробезопасность (C)

21): Допустимая величина силы переменного тока (50 Гц) для человека равна

-: 15мА

-: 25 мА

-: 50 мА

-: 5 мА

22): Электрическое сопротивление человека состоит

-: из сопротивления одежды и обуви, сопротивление кожи и сопротивления внутренних тканей

-: из суммарного сопротивления кожи, обуви, сопротивления пола помещения

-: из сопротивления одежды, сопротивления обуви, сопротивления внутренних тканей

23): Классификация электрооборудования по напряжению делит электроустановки

-: на установки напряжением до 110 В и выше 110 В

-: на установки напряжением до 1000 В и выше 1000В

-: на установки напряжением до 36 В и выше 36 В

24): укажите числом

S: Величина безопасного напряжения постоянного тока для человека не превышает ### В

25): вставьте слово

Принцип действия ### заключается в превращении пробоя на корпус в короткое однофазное замыкание с целью создания большого тока, способного обеспечить срабатывание защиты и тем самым отключить автоматически поврежденную установку из сети

26): Нормированное значение сопротивления заземляющего контура при напряжении свыше 1000 В

-: 10 Ом

-: 15 Ом

-: на установки напряжением до 1000 В и выше 1000 В

-: 5 Ом

27): «Пороговый неотпускающий» ток  - это

-: величина тока, при котором человек не может самостоятельно двигаться и прекратить действие тока путем разрыва цепи протекания тока через человека

-: величина тока, при котором прекращается работа легких человека

-: величина тока, при котором возникает фибрилляция сердца

28): Необходимыми условиями протекания тока в цепи являются

-: напряжением электрической сети и мощностью питающего трансформатора

-: количество фазных напряжений и нулевой провод

-: наличие разности потенциалов, приложенной к данному участку цепи, и пути тока, определяемого сопротивлением данного участка

29): Основное отличие рабочего нулевого провода от фазного заключается в том, что

-: потенциал нулевого провода относительно земли равен нулю

-: по нулевому проводу не протекает ток

-: нулевой провод никуда не присоединяется

30): укажите числом

Для предотвращения накопления зарядов предусматривают увеличение относительной влажности воздуха до ### %

Директор учебного центра                                                                    А. А. Усов

регионального отделения

ТОО ВДПО